Технические данные модели «ЛАМА-УЛП»

Грузоподъёмность, включая кресло-коляску, не более		          160 кг

Вес подъёмника (в сборе)							          36,0 кг

Вес подъёмного агрегата								30,5 кг

Ширина сиденья кресла, не более					          530 мм

Диаметр ходового колеса подъёмника						250 мм

Колея ходовых колёс подъёмника (внешний габарит)                             312 мм

Колея передних колес подъемника (внешний габарит)			450 мм

Высота подъёмника (общая)							1370 мм

Общая ширина подъёмника в плане						530 мм

Общая длина подъёмника в плане						1302 мм

Размеры площадки на лестничном марше, не менее				0,9×1,1 м

Максимальная высота ступени лестницы					230 мм

Минимальная длина ступени лестницы						220 мм

Максимальный  угол подъема                                                                 46 градусов

Напряжение бортовой сети подъёмника						24 В

Электродвигатель постоянного тока -					24 В, 350 Вт

- рабочий ток, не более						20 А

- род защиты								IPX4

Аккумуляторные батареи  (АКБ)			2×12 В/ 12А·ч  (герметичные)

Количество преодолеваемых ступеней с полностью заряженными АКБ–	 ориентировочно**								         до 500

** Время работы подъёмника, с полностью заряженной АКБ, зависит от веса перевозимого груза и направления передвижения: вверх или вниз. При частом использовании подъёмника возможно применение второго (запасного) блока аккумуляторов. Также, в определённых ситуациях, приемлема зарядка АКБ от бортовой сети автомобиля во время его движения.

Скорость перемещения на лестничном марше***		8…15 ступеней в минуту

*** Зависит от степени заряженности аккумулятора, массы груза и направления передвижения: вверх или вниз.