Технические характеристики «ПУМА-авиа»

Грузоподъёмность									160 кг

Вес подъёмника (в сборе)								38,2 кг

Вес подъёмного агрегата								20,8 кг

Вес рулевой колонки со спинкой							5,8 кг

Вес АКБ											7,9 кг

Вес сиденья с подножкой								3,7 кг

Ширина спинки кресла-коляски							370 мм

Диаметр ходового колеса подъёмника						250 мм

Колея ходовых колёс подъёмника (внешний габарит)			312 мм

Высота подъёмника	(минимальная)					        1100 мм

Ширина подъемника									370 мм

Длина подъёмника			 						985 мм

Ширина рукоятки									470 мм

Глубина сиденья									380мм

Высота спинки										600 мм

Размеры площадки на лестничном марше, не менее				0,9×1,1 м

Максимальная высота ступени лестницы					230 мм

Минимальная длина ступени лестницы						220 мм

Максимальный  угол подъема                                                                  46º

Напряжение бортовой сети подъёмника						24 В

Электродвигатель постоянного тока -					24 В, 350 Вт

- рабочий ток, не более						20 А

- род защиты								IPX4

Аккумуляторные батареи  (АКБ)			2×12 В/ 12А·ч  (герметичные)

Количество преодолеваемых ступеней с полностью заряженными АКБ–	 ориентировочно**								         до 500

** Время работы подъёмника, с полностью заряженной АКБ, зависит от веса перевозимого груза и направления передвижения: вверх или вниз. При частом использовании подъёмника возможно применение второго (запасного) блока аккумуляторов. Также, в определённых ситуациях, приемлема зарядка АКБ от бортовой сети автомобиля во время его движения.

Скорость перемещения на лестничном марше***		8…15 ступеней в минуту

*** Зависит от степени заряженности аккумулятора, массы груза и направления передвижения: вверх или вниз.

Регулировка скорости движения

Замок  включения

Кнопка аварийной остановки

Плавный пуск вперед/назад

Светодиодная индикация уровня зарядки АКБ

Электронный блок управления